# Ausschreibungstext

## Automatische Drehflügeltür

Dimensionen

Gesamtbreite		........... mm

Gesamthöhe		........... mm

Durchgangsbreite	........... mm

Durchgangshöhe	........... mm

## TORMAX iMotion® 1401 Swing Door Drive

Unsichtbar im Fussboden montierter Antrieb für Drehflügeltüren, gleichzeitig als unteres Türlager verwendbar. Flügelgewicht bis 450 kg bei 1 m Flügelbreite

( _ )	Elektromechanischer Drehflügeltürantrieb mit verschleissfreier Synchronmotortechnik und Prozessorsteuerung, extrem ruhiger Lauf. Abmessungen L x B x T: 450 x 293 x 127 mm, Flügelgewicht bis 450 kg bei 1 m Flügelbreite (J = 150 kgm2), Schutzart IP 67 (7 Tage Wasser bis Oberkant Gehäuse, Stromversorgung: 1 x 230/115 V AC 
50 – 60 Hz, Leistungsaufnahme: 4 … 250 W, Umgebungstemperatur –20 °C bis 
+50 °C, Integrierter einstellbarer Anschlag für Zu-Position der Tür, Integrierter, gefederter und einstellbarer Endanschlag in Öffnungsrichtung.

Steuerung

Steuerkasten unabhängig vom Antrieb platzierbar, Schutzart IP 55, einfachste Inbetriebnahme durch «Teach in» Lernfahrt, Push and Go, hohe Personensicherheit dank integrierter Umkehrautomatik und externer überwachter Sicherheit, sicheres Schliessen dank motorischer Unterstützung auch unter schwierigsten Bedingungen (Windlast), stromlos schliessend, bei Stromausfall einfacher Handbetrieb ohne Entkopplung, Türschliesser-Funktion bei Stromausfall, Offenhaltezeit: 0 – 600 s, Öffnungswinkel 0 – 99°, 8 Eingänge und 2 Ausgänge (frei programmierbar).

Bodenabschluss

( _ )	Oberflächenbündig versenkter Einbaurahmen für Bodenbelag bis 20 mm Dicke mit verlängerter Antriebswelle

( _ )	Auf Boden aufgesetzte rostfreie Abdeckplatte mit Dichtung, 
L x B x H= 480 mm x 320 mm x 3.5 mm

Kraftübertragung Antrieb – Tür

( _ )	Antriebswelle mit Hirthverzahnung und auftragsspezifisch gefertigtem Wellenende

( _ )	Antriebswelle mit Hirthverzahnung und Flachkonus passend zu Inox-Abdeckung 1401

( _ )	Antriebswelle mit Hirthverzahnung und Flachkonus passend zu Bodenbelag

( _ )	 Antriebswelle mit Hirthverzahnung und unbearbeiteten Wellenende, Länge 164,5 mm

( _ )	Schallisolierter Türarm für zentrisch gelagerte DIN R & DIN L Türen, mit Panikeinrichtung

( _ )	Schallisolierter Türarm für exzentrisch gelagerte Türen, Kröpfung (Mass k 
max. 70 mm) gemäss Kundenangabe

( _ )	Schallisolierter Türarm PANIK für zentrisch gelagerte DIN R & DIN L Türen, mit Panikeinrichtung

( _ )	Basis-Verbindungsstück Antriebswelle Türarm passend zu Welle mit Flachkonus, 
L x B x H = 102 mm x 30 mm x 35 mm, inkl. 2 Distanzplatten

## Sensorik

Aktivierung

( _ )	Radar

( _ )	Aktiv-Infrarot

( _ )	Passiv-Infrarot

( _ )	Handschalter berührungslos

( _ )	Handschalter manuell

Sicherheitseinrichtung

( _ )	Dynamische Sicherheit (mit/ohne Testung)

( _ )	Statische Sicherheit (mit/ohne Testung)

( _ )	Kombimelder (Radar und 3D-Absicherungslichtvorhang AIR) mit Testung

Erstellung der Sicherheitsbewertung nach DIN 18650 empfohlen.

## Zubehör

( _ )	Bedieneinheit mit 7-Segment-Anzeige und 2-Tasten Bedienung, 45 X 45 mm passend zu System Legrand

( _ )	3-Pos. Betriebsartenschalter montiert in Kunstoffeinsatz 
45 x 45 mm, passend zu System Legrand.

( _ )	Zug-Seilschalter

( _ )	Funkfernsteuerung, Empfänger in Schaltkasten integriert, einschl. Mini-Handsender, 4-Kanal, 868 MH

( _ )	Not-Aus-Schalter, UP, mit Glasabdeckung und Rahmen

( _ )	Überwachtes Batteriemodul für Notstromversorgung