# Ausschreibungstext

## Automatische Drehflügeltür

Dimensionen

Gesamtbreite		........... mm

Gesamthöhe		........... mm

Durchgangsbreite	........... mm

Durchgangshöhe	........... mm

## TORMAX iMotion® 1301 Swing Door Drive

Antrieb für Drehflügeltüren, für Innen- oder Aussentüren, Sturz- oder Türblattmontage, wahlweise DIN L und DIN R Türen.

( _ )	Elektromechanischer Drehflügeltürantrieb mit verschleissfreier Synchronmotortechnik und Prozessorsteuerung, Abmessungen 100 x 135 x 640 mm, Flügelgewicht bis 240 kg bei 1 m Flügelbreite (J = 80 kgm2), Schutzart IP 22, integrierter Offenanschlag, Stromversorgung: 1 x 230/115 V AC 50 – 60 Hz, Leistungsaufnahme: 5 – 250 W, Umgebungstemperatur –20 °C bis +50 °C, motorische Öffnung, Schließung mit Federkraft wahlweise mit motorischer Unterstützung, integrierte Offenhaltung, stromlos als Türschliesser oder Türöffner wirkend mit kontrolliertem Bewegungsablauf.

Steuerung

Einfachste Inbetriebnahme durch manuell geführtes Lernprogramm Teach-In, 
wählbar zwischen 3-Positionen- Betriebsartenschalter und Bedieneinheit mit 
7-Segment-Anzeige, zwei unabhängige Bewegungsabläufe einstellbar, Offenhaltezeit einstellbar, Öffnungskraft einstellbar – erfüllt Niedrigenergieanforderung, Öffnungs- und Schliessgeschwindigkeit einstellbar, elektronische Hinderniserkennung (Reversierung) in Öffnungs- und Schliessrichtung, automatische Öffnung durch manuelles Anstoßen oder Ziehen der Tür (Push-and-Go-Funktion), Öffnungswinkel 0 – 110° (mit Normalgestänge), Sicherheiten sind überwachbar, Rückmeldung der Türstellung offen oder zu, 8 programmierbare Eingänge (erweiterbar), 3 programmierbare Ausgänge (erweiterbar).

Kraftübertragung Antrieb – Tür

( _ )	Normalgestänge, stufenlos verstellbar, drückend, für Sturztiefe –50 … 97 mm

( _ )	Normalgestänge, stufenlos verstellbar, drückend, für Sturztiefe 95 … 242 mm

( _ )	Gleithebel ziehend

( _ )	Gleithebel ziehend mit Panikbeschlag

( _ )	Verbindungswelle Antrieb – Gestänge L = 63 mm (sturzbündige Montage)

( _ )	Verbindungswelle Antrieb – Gestänge L = 82 mm (erhöhte Montage)

( _ )	Verbindungswelle Antrieb – Gestänge L = 123 mm (erhöhte Montage)

## Sensorik

Aktivierung

( _ )	Radar

( _ )	Aktiv-Infrarot

( _ )	Passiv-Infrarot

( _ )	Handschalter berührungslos

( _ )	Handschalter manuell

Sicherheitseinrichtung

( _ )	Dynamische Sicherheit (mit/ohne Testung)

( _ )	Statische Sicherheit (mit/ohne Testung)

( _ )	Kombimelder (Radar und 3D-Absicherungslichtvorhang AIR) mit Testung

Erstellung der Sicherheitsbewertung nach DIN 18650 empfohlen. Im Gültigkeitsbereich der Maschinenrichtlinie 98/37/EG ist eine Konformitätserklärung für die Türanlage zwingend erforderlich.

## Zubehör

( _ )	Bedieneinheit mit 7-Segment-Anzeige und 2-Tasten Bedienung, 45 X 45 mm passend zu System Legrand

( _ )	3-Pos. Betriebsartenschalter montiert in Kunststoffeinsatz 
45 x 45 mm, passend zu System Legrand.

( _ )	Zug-Seilschalter

( _ )	Batteriemodul für Notstromversorgung

( _ )	Durchgehende Verschalung über ganze Türbreite

( _ )	Kabelsatz für Master/Slave-Verbindung